Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская   область

Муниципальное образование «Тайшетский  район»

Бирюсинское муниципальное образование

«Бирюсинское городское поселение»

Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019г.                                                                                                                   № 144

Об утверждении генеральной схемы

санитарной очистки территории

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»

на 2019-2029г.г.

В целях создания и развития комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, создание условий для инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003г., Федеральным законом № 89 от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления», Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», ст. 6,33,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», ст.13 Положения «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского поселения № 163 от 26.07.2007г., (с изменениями от 28.05.2009г.,  № 159), решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 13 от 28.09.2017г. «Об утверждении Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2019-2029г.г.(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бирюсинского городского поселения Сапожникова С.Н.

Глава администрации Бирюсинского

муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»                                                        А.В. Ковпинец

|  | Утверждена постановлением администрации Бирюсинского городского поселения от 21.03.2019г. № 144 |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

на 2019 – 2029 годы

г. Бирюсинск

ВВЕДЕНИЕ

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. В связи с этим была разработана схема санитарной очистки территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».

Генеральная схема очистки — проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке городских территорий.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов. Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, разработанной и утвержденной постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинского городского поселения».

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.  Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды».

3.  Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5. СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

Определения и термины

В настоящей схеме применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Бытовые отходы | отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения |
| --- | --- |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) | отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии |
| Генеральная схема очистки территории муниципального образования | муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов |
| Использование отходов | применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| Коммунальные отходы | отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях и других объектах городской инфраструктуры |
| Несанкционированные свалки отходов | территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора |
| Обращение с отходами | деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов |
| Отходы | остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью |
| Полигон захоронения отходов | комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов |
| Сбор отходов | любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов |
| Свалка | местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается |
| Свойства отходов | качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени |
| Сортировка отходов | разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие |
| Твердые и жидкие бытовые отходы | отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.) |

Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов».

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000».

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003.

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст).

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Постановление Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства».

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

Решение Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» № 13 от 28.09.2017 «Об утверждении Правил благоустройства территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»».

ГЛАВА 1.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1.1.Краткая характеристика

Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» входит в состав Тайшетского муниципального района Иркутской области.

Город Бирюсинск расположен в пределах Средне - Сибирского плоскогорья, в таежной зоне, на правом берегу реки Бирюса (бассейн Ангары), в 12 км от Тайшета, в 682 км от Иркутска, в 12 км от Тайшета.

Муниципальное образование на востоке граничит с ГО Тайшет, на северо-востоке – с Бирюсинским сельским поселением, на северо–западе – с Зареченским сельским поселением, на юге – с Тимирязевским сельским поселением.

Его транспортно-географическое положение является выгодным. Город расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали, а железнодорожная линия Абакан-Тайшет обеспечивает удобную связь с южными районами Красноярского края и с Кузбассом. Расстояние по железной дороге до Красноярска составляет 360 км, до областного центра – 680 км. Крупный ближайший город на восток – Братск (256,6 тыс. жителей, расстояние 230 км по железной дороге), на запад большой ближайший город – Канск (103,1 тыс. жителей, расстояние по железной дороге 148 км). Стратегическое значение Бирюсинского городского поселения весьма значимо.

В состав территории Бирюсинского муниципального образования входят земли населенного пункта город Бирюсинск. Общая площадь земель Бирюсинского городского поселения и, соответственно, города Бирюсинск, составляет 2307га. Значительная часть городской застройки – 80 % жилой зоны, приходится на малоэтажную застройку, на многоэтажную застройку приходится около 20%.

Являясь крупным городским поселением, Бирюсинск играет важную роль в социально-экономической и общественно-политической жизни Тайшетского района. Здесь расположены учреждения здравоохранения, культуры, образования, связи, торговли услугами которых пользуются жители города. Численность населения на конец 2018 года составила 8477 человек.

Карта границ Бирюсинского муниципального образования представлена на Рисунке. 1.

Рис. 1. Границы Бирюсинского муниципального образования.

1.2. Природно-климатическая характеристика

Климат территории Бирюсинского муниципального образования – резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым, с обильными осадками, летом. Средняя годовая температура воздуха примерно составляет –0,3-3,0°С. Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября. Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября. Весенний переход через 0°С наступает в апреле.

Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней. Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до – 30°С. Абсолютный минимум температур составляет – 45°С. Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля. Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, иногда достигает 1,5 м. Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 200 см.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-16 °С.  Абсолютный максимум достигает +40°С. На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков. Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%. В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-западных направлений. В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых – до 26-28 дней.

На территории Бирюсинского городского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы. В жаркую погоду существует  пожароопасность.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СниП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

1.3. Геологическое строение и ландшафтная характеристика территории МО «Бирюсинское городское поселение»

Территория рассматриваемого поселения находится в южной части Сибирской платформы,  в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла. Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя. Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены полускальными отложениями девона, неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, переслаивающимися с нескальными песками, глинами.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах. В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 3-5 м до 20-30 м и более.

Пойма и террасы долины р. Бирюса сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия. На склонах долины р. Бирюса развиты делювиальные глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами. В пойме реки, на заболоченных территориях распространены отложения, представленные иловатыми заторфованными суглинками, торфом.

Основанием всех сооружений на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными (лёссовые породы) свойствами и склонностью к набуханию.

Глинистые породы, распространённые на территории поселения являются чрезмерно пучинистыми. Наличие на территории поселения слабых, просадочных и набухающих, пучинистых грунтов значительно  осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

На территории Бирюсинского городского поселения наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

Территория Бирюсинского городского поселения находится в пределах таёжной зоны с характерным для этой зоны растительным миром. Лесом покрыта значительная восточная часть городского поселения. Останцы леса отмечаются в северной части рассматриваемой территории, по берегам Бирюсы и на её островах. Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива. Из  хвойных  деревьев – сосна, ель, пихта,  лиственница, кедр. В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник.

Вдоль реки  сосновые леса часто имеют моховый и лишайниковый покров. В лесах много черники, голубики, брусники, а также  грибов и лекарственных растений. Обитают: лось, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха, рысь, белка, бурундук, горностай,  барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др. На многие из этих видов разрешена охота.

Несмотря на суровые условия обитания, на территории поселения отмечено большое разнообразие птиц. Весной появляются: жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки. На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли. Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку. Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Река Бирюса   богата  рыбой. В ней водятся: хариус, таймень, щука, налим, карась, окунь, и др.

В общем, растительный и животный мир Бирюсинского городского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БИРЮСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

2.1. Социально-экономическая характеристика

Население

Демографическая ситуация в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» характеризуется сокращением численности постоянного населения.  Численность населения муниципального образования на конец 2018 года составила 8477 человек (Таблица 1).

| Общая численность постоянного населения, тыс. чел. | 2013 г. (оценка) | 2014 г. (оценка) | 2015 г. (оценка) | 2016 г. (оценка) | 2017 г. (прогноз) | 2018 г. (прогноз) | 2019 г. (прогноз) | 2020 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 701 | 8 602 | 8 545 | 8 484 | 8 477 | 8 477 | 8 470 | 8 470 |

За последние 10 лет (с 2006 года) численность жителей Бирюсинского муниципального образования уменьшилась с 9600 до 8477, т.е. на 11%. Основным фактором сокращения населения является естественная убыль, обусловленная превышением смертности над рождаемостью, данный процесс приводит к снижению численности трудоспособного населения.

Однако, начиная  с 2013 года, наметилась положительная тенденция увеличения рождаемости (как следствие реализации Федеральных приоритетных проектов и демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года).

Структура населения  по полу характеризуется незначительным перевесом женского населения города в общей численности населения и составляет 54,3 %.

В 2018 году ситуация на рынке труда по муниципальному образованию «Бирюсинское городское поселение» сложилась следующим образом: уровень безработицы составил 0,7 %.     Количество зарегистрированных безработных на конец года составило 59 человек.

2.2. Характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда МО «Бирюсинское городское поселение» по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 207,7 тыс. м2 (Таблица2).

Таблица 2

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений - всего, тыс м2 | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях)*) | в многоквартирных жилых домах |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Жилищный фонд - всего | 207,7 | 57,1 | 150,6 |
| в том числе в собственности: частной | 180,0 | 57,1 | 122,9 |
| муниципальной | 27,7 | 0,00 | 27,7 |

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройств представлены в Таблицах 2,3:

Таблица 2

| Населенный пункт | Площадь земель в границах населенных пунктов (га) | Расстояние до административного центра (км) | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2018 г. (чел): |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Полублагоустроенный жилой фонд | Частный сектор благоустроенный | Частный сектор неблагоустроенный | ВСЕГО | Дачники |
| г. Бирюсинск | 544,7 | 12 | 2820 | 1750 | 517 | 111 | 3279 | 8477 | 0 |

Таблица 3

| Этажность застройки | Общее количество жилых домов |
| --- | --- |
| Менее 5 этажей | 2246 |
| 5-этажные | 14 |
| Более 5 этажей | - |
| Количество жилых домов, оборудованных мусоропроводами | - |

2.3. Обеспеченность МО «Бирюсинское городское поселение» объектами инфраструктуры

В Таблице 4 представлены объекты санитарной очистки и их характеристика.

Таблица 4

| Объект | Единица измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Предприятия торговли |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 1568,4 |
| - продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 1978,7 |
| - ларьки, палатки; | кв. м торговой площади | 0 |
| - рыночные комплексы вещевые; | кв. м торговой площади | 0 |
| - рыночные комплексы продовольственные; | кв. м торговой площади | 0 |
| - складские помещения. | кв. м площади | 0 |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| - поликлиники, амбулатории; | посещений в год | 67820 |
| - стационары всех типов; | место | 82 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 118 |
| 3. Учреждения временного проживания населения |
| - учреждения санаторно-курортные, дома отдыха; | место | 0 |
| - гостиницы; | место | 0 |
| - общежития. | комната | 40 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| - административные учреждения; | сотрудник | 23 |
| - проектные организации, офисы, конторы; | сотрудник | 0 |
| - банки; | сотрудник | 3 |
| - юридические консультации, нотариальные конторы, суды; | сотрудник | 1 |
| - отделения связи. | сотрудник | 18 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| - детские сады; | место | 443 |
| - школы; | учащийся | 1144 |
| - школы-интернаты; | учащийся | 0 |
| - училища; | учащийся | 0 |
| - высшие учебные заведения. | учащийся | 0 |
| 6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |
| - кинотеатры, театры; | место | 300 |
| - библиотеки; | посещений в год/ кв. м площади | 4118/589,4 |
| - спортивные залы, бассейны; | посещений в год | 0 |
| - спортивно-концертные комплексы; | место | 0 |
| - залы игровых автоматов, казино, клубы; | кв. м площади | 0 |
| - выставочные комплексы; | кв. м площади | 0 |
| - музеи, галереи; | посещений в год/ кв. м площади | 7000/318,2 |
| - церкви. | кв. м площади | 2/527 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |
| - ремонт бытовой техники; | кв. м площади | 43,8 |
| - ремонт обуви и др. | кв. м площади/ сотрудник | 30,9/2 |
| - химчистки, прачечные; | место/кв. м площади | 0 |
| - бани; | кв. м площади/ посещений в год | 330,6/1095 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | кв. м площади | 8/97,8 |
| - ателье по пошиву и ремонту одежды; | кв. м площади /сотрудник/заказ | 22,65/1/52 |
| - предприятия общественного питания. | место/ кв. м площади | 340/836,3 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| - кладбища; | кв. м площади | 253000 |
| - городские парки. | Кв. м площади | 50000 |
| 9. Предприятия пассажирского транспорта |
| - ж/д вокзалы, | пассажир | 3650 |
| - автовокзалы, | пассажир | 0 |
| - морские и речные вокзалы, | пассажир | 0 |
| - аэропорты; | пассажир | 0 |
| - метрополитен. | пассажир | 0 |

Основу экономики города представляют такие виды деятельности как: промышленное производство, энергетика, производство тепловой энергии и воды, строительство, транспорт и связь, розничная торговля.

На территории МО «Бирюсинское городское поселение» существует единственное предприятие – ООО «Бигхит», которое занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения из давальческого зерна.

Поставку электрической энергии на территорию МО «Бирюсинское городское поселение» осуществляет ООО «Иркутская энергосбытовая компания».

Обслуживание электрических сетей уличного освещения в границах поселения производят: филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» и Тайшетский РЭС «Западные электрические сети» ОАО «Иркутскэнерго».

Производством и распределением тепловой энергии занимается ООО «ТрансТехРесурс».  Работа по основным показателям производства теплоэнергии рассматривается по ООО «ТрансТехРесурс».

Предоставлением посреднических услуг по операциям с недвижимым имуществом на территории МО «Бирюсинское городское поселение» занимаются предприятия: ООО «Домашний очаг» и ООО «Успех».

Предприятие ООО «Уютный дом» и ООО «Трио» оказывают услуги по управлению и содержанию жилого фонда.

Проблема сбора и утилизации отходов производства и потребления является одной из важнейших. В настоящее время основной целью обращения с отходами является предотвращение их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду. В связи с чем, крайне важно исполнять требования законодательства в сфере обращения с отходами.

Поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами в срок до 1 января 2019 года предусмотрен Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. N 486-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступил в силу 29 декабря 2016 года.
         В настоящее время вступила в силу новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которой сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора на срок не менее 10 лет и определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора. На территории Бирюсинского городского поселения оказывает услуги населению региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Братский Полигон ТБО».

Отношения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, прежде всего, регулируются нормами Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Порядок взаимодействия региональных операторов по обращению с ТКО с гражданами урегулирован нормами ст. 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и предполагает взаимные обязательства сторон: региональный оператор обязуется принимать ТКО в объеме и в местах, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а собственник ТКО обязуется оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2.4. Транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах поселения – 81,5 км. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по территории Бирюсинского муниципального образования, представлен в Таблице 5.

Таблица 5

| № | Наименование автомобильной дороги | Район, населенный пункт | Местоположение, адрес автомобильной дороги | Общая протя женность, км | Категория | идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало автомобильной дороги | Конец автомобильной дороги |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Шипичная | Бирюсинск | ул. Парижской Коммуны | ул. Свердлова | 2,814 | IV | 25-636-105 ОП МП 001 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Набережная | Бирюсинск | от ул. Береговая до лесного массива | до лесного массива | 1,7 | IV | 25-636-105 ОП МП 002 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Береговая | Бирюсинск | от ул. Школьная | до лесного массива | 1,4 | IV | 25-636-105 ОП МП 003 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Победы | Бирюсинск | от ул. Школьная | до лесного массива | 1,7 | IV | 25-636-105 ОП МП 004 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. Горького | Бирюсинск | от ул. Парижской Коммуны | до лесного массива | 2,15 | IV | 25-636-105 ОП МП 005 |
| 6 | Автомобильная дорога по ул. Заводская | Бирюсинск | от ул. Парижской Коммуны | до лесного массива | 2,036 | IV | 25-636-105 ОП МП 006 |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Октябрьская | Бирюсинск | от ул. Парижской Коммуны | до ул. Нагорная | 0,722 | IV | 25-636-105 ОП МП 007 |
| 8 | Автомобильная дорога по ул. Партизанская | Бирюсинск | от ул. Парижской Коммуны | до ул. Ивана Бича | 1,17 | IV | 25-636-105 ОП МП 008 |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Калинина | Бирюсинск | от ул. Парижской Коммуны | до лесного массива | 2,2 | IV | 25-636-105 ОП МП 009 |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Школьная | Бирюсинск | от ул. Береговая | ул. Советская | 1,195 | IV | 25-636-105 ОП МП 010 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Нагорная | Бирюсинск | от ул. Набережная | до ул. Советская | 1,641 | IV | 25-636-105 ОП МП 011 |
| 12 | Автомобильная дорога по ул. Островского | Бирюсинск | от ул. Советская | до ул. Парижской Коммуны | 1,226 | IV | 25-636-105 ОП МП 012 |
| 13 | Автомобильная дорога по ул. Ленина | Бирюсинск | от ул. Советская | до ул. Парижской Коммуны | 1,06 | IV | 25-636-105 ОП МП 013 |
| 14 | Автомобильная дорога по ул. Водопьянова | Бирюсинск | от ул. Калинина | до ул. Советская | 0,47 | IV | 25-636-105 ОП МП 014 |
| 15 | Автомобильная дорога по ул. Пушкина | Бирюсинск | от ул. Калинина | до ул. Марата | 1,46 | IV | 25-636-105 ОП МП 015 |
| 16 | Автомобильная дорога по ул. Парижской Коммуны | Бирюсинск | от ул. Горького | до железнодорожного переезда | 3,16 | IV | 25-636-105 ОП МП 016 |
| 17 | Автомобильная дорога по ул. Фрунзе | Бирюсинск | от ул. Островского | до городского кладбища | 1,066 | IV | 25-636-105 ОП МП 017 |
| 18 | Автомобильная дорога по ул. Советская | Бирюсинск | от ул. Островского | до микрорайона Новый | 1,495 | IV | 25-636-105 ОП МП 018 |
| 19 | Автомобильная дорога по ул. Шушкевича | Бирюсинск | от ул. Кирова | до ручья Мамаевка | 1,761 | IV | 25-636-105 ОП МП 019 |
| 20 | Автомобильная дорога по ул. Первомайская | Бирюсинск | от ул. Ленина | до лесного массива | 1,8 | IV | 25-636-105 ОП МП 020 |
| 21 | Автомобильная дорога по ул. Строительная | Бирюсинск | от ул. Шушкевича | до ул. Советская | 0,651 | IV | 25-636-105 ОП МП 021 |
| 22 | Автомобильная дорога по ул. Красной Звезды | Бирюсинск | от ул. Советская | до ул. Калинина | 0,75 | IV | 25-636-105 ОП МП 022 |
| 23 | Автомобильная дорога по ул. Некрасова | Бирюсинск | от ул. Калинина | до ул. Фрунзе | 0,844 | IV | 25-636-105 ОП МП 023 |
| 24 | Автомобильная дорога по ул. Кирова | Бирюсинск | от ул. Калинина | до ул. Советская | 0,64 | IV | 25-636-105 ОП МП 024 |
| 25 | Автомобильная дорога по ул. Юбилейная | Бирюсинск | от микрорайона Новый | до лесного массива | 0,576 | IV | 25-636-105 ОП МП 025 |
| 26 | Автомобильная дорога по ул. Лазо | Бирюсинск | от ул. Советская | до ул. Первомайская | 0,2 | IV | 25-636-105 ОП МП 026 |
| 27 | Автомобильная дорога по ул. Чкалова | Бирюсинск | от ул. Советская | до ул. Первомайская | 0,059 | IV | 25-636-105 ОП МП 027 |
| 28 | Автомобильная дорога по мкр. Новый | Бирюсинск | от ул. Советская | до ул. Первомайская | 0,23 | IV | 25-636-105 ОП МП 028 |
| 29 | Автомобильная дорога по ул. Ивана Бича | Бирюсинск | от ул. Горького | до ул. Первомайская | 1,775 | IV | 25-636-105 ОП МП 029 |
| 30 | Автомобильная дорога по ул. Богдана Хмельницкого | Бирюсинск | от ул. Нагорная | до лесного массива | 1,17 | IV | 25-636-105 ОП МП 030 |
| 31 | Автомобильная дорога по ул. Гайдара | Бирюсинск | от ул. Горького | до ул. Заводская | 0,265 | IV | 25-636-105 ОП МП 031 |
| 32 | Автомобильная дорога по ул. Матросова | Бирюсинск | от ул. Горького | до ул. Заводская | 0,29 | IV | 25-636-105 ОП МП 032 |
| 33 | Автомобильная дорога по ул. Дружбы | Бирюсинск | от ул. Свердлова | до ул.3-я Молодежная | 1,74 | IV | 25-636-105 ОП МП 033 |
| 34 | Автомобильная дорога по ул. Гоголя | Бирюсинск | от ул. Горького | до ул. Стадионная | 0,24 | IV | 25-636-105 ОП МП 034 |
| 35 | Автомобильная дорога по ул. Новая | Бирюсинск | от ул. Горького | до ул. Стадионная | 0,268 | IV | 25-636-105 ОП МП 035 |
| 36 | Автомобильная дорога по ул. Стадионная | Бирюсинск | от ул. Дружбы | до лесного массива | 0,701 | IV | 25-636-105 ОП МП 036 |
| 37 | Автомобильная дорога по ул. Желябова | Бирюсинск | от ул. Заводская | до ул. Юбилейная | 1,14 | IV | 25-636-105 ОП МП 037 |
| 38 | Автомобильная дорога по ул. Мира | Бирюсинск | от ул. Заводская | до ул.2-я Молодежная | 0,913 | IV | 25-636-105 ОП МП 038 |
| 39 | Автомобильная дорога по ул. Чехова | Бирюсинск | от ул. Загородная | до ул.2-я Молодежная | 1,06 | IV | 25-636-105 ОП МП 039 |
| 40 | Автомобильная дорога по ул. Свердлова | Бирюсинск | от ул. Дружбы | до лесного массива | 1,5 | IV | 25-636-105 ОП МП 040 |
| 41 | Автомобильная дорога по ул. Березовая | Бирюсинск | от ул. Свердлова | до лесного массива | 0,173 | IV | 25-636-105 ОП МП 041 |
| 42 | Автомобильная дорога по ул. Маяковского | Бирюсинск | от ул. Александра Невского | до лесного массива | 0,511 | IV | 25-636-105 ОП МП 042 |
| 43 | Автомобильная дорога по ул. Чернышевского | Бирюсинск | от ул. Транспортная | до ул. Маяковского | 0,57 | IV | 25-636-105 ОП МП 043 |
| 44 | Автомобильная дорога по ул. Куйбышева | Бирюсинск | от ул. Чернышевского | до ул. Марата | 0,24 | IV | 25-636-105 ОП МП 044 |
| 45 | Автомобильная дорога по ул. Академика Павлова | Бирюсинск | от ул. Чернышевского | до ул. Марата | 0,248 | IV | 25-636-105 ОП МП 045 |
| 46 | Автомобильная дорога по ул. Марата | Бирюсинск | от ул. Транспортная | до ул. Крупская | 2,64 | IV | 25-636-105 ОП МП 046 |
| 47 | Автомобильная дорога по ул. Александра Невского | Бирюсинск | от ул. Маяковского | до ул. Пионерская | 0,196 | IV | 25-636-105 ОП МП 047 |
| 48 | Автомобильная дорога по ул. Пионерская | Бирюсинск | от ул. Марата | до ул. Комсомольская | 0,655 | IV | 25-636-105 ОП МП 048 |
| 49 | Автомобильная дорога по ул. Транспортная | Бирюсинск | от ул. Комсомольская | до лесного массива | 1,872 | IV | 25-636-105 ОП МП 049 |
| 50 | Автомобильная дорога по ул. Зои Космодемьянской | Бирюсинск | от ул. Транспортная до лесного массива | до лесного массива | 0,41 | IV | 25-636-105 ОП МП 050 |
| 51 | Автомобильная дорога по ул. Южная | Бирюсинск | от ул. Транспортная | до ПМС-67 | 1,379 | IV | 25-636-105 ОП МП 051 |
| 52 | Автомобильная дорога по ул. Комсомольская | Бирюсинск | от ул. Транспортная | до ул. Пионерская | 0,224 | IV | 25-636-105 ОП МП 052 |
| 53 | Автомобильная дорога по ул. Спортивная | Бирюсинск | от ул. Транспортная | до ул. Пионерская | 0,225 | IV | 25-636-105 ОП МП 053 |
| 54 | Автомобильная дорога по ул. 1-я Зеленая | Бирюсинск | от ж/д переезда | до газонасосной станции | 4,678 | IV | 25-636-105 ОП МП 054 |
| 55 | Автомобильная дорога по ул. 2-я Зеленая | Бирюсинск | от ул. Зеленая 1-я | до лесного массива | 0,641 | IV | 25-636-105 ОП МП 055 |
| 56 | Автомобильная дорога по ул. 3-я Зеленая | Бирюсинск | от ул. Зеленая 1-я | до дачного поселка | 1,089 | IV | 25-636-105 ОП МП 056 |
| 57 | Автомобильная дорога по ул. Мостовая | Бирюсинск | от ул. Зеленая 1-я | до реки Бирюса | 0,468 | IV | 25-636-105 ОП МП 057 |
| 58 | Автомобильная дорога по ул. Речная | Бирюсинск | от ул. Зеленая 1-я | до реки Бирюса | 0,7 | IV | 25-636-105 ОП МП 058 |
| 59 | Автомобильная дорога по ул. Вокзальная | Бирюсинск | от ул. Жилгородок | до железнодорожного вокзала | 1,19 | IV | 25-636-105 ОП МП 059 |
| 60 | Автомобильная дорога по ул. Жилгородок | Бирюсинск | от ул. Парижской Коммуны | до ул. Вокзальная | 1,3 | IV | 25-636-105 ОП МП 060 |
| 61 | Автомобильная дорога по ул. Крупской | Бирюсинск | от ул. Фрунзе | до ул. Энергетиков | 1,743 | IV | 25-636-105 ОП МП 061 |
| 62 | Автомобильная дорога по ул. Больничная | Бирюсинск | от ул. Крупской | до ул. Энергетиков | 0,461 | IV | 25-636-105 ОП МП 062 |
| 63 | Автомобильная дорога по ул. Журавлева | Бирюсинск | от ул. Фрунзе | до ул. Марата | 0,721 | IV | 25-636-105 ОП МП 063 |
| 64 | Автомобильная дорога по ул. 2-я Дачная | Бирюсинск | от пер. Лесной | до лесного массива | 0,25 | IV | 25-636-105 ОП МП 064 |
| 65 | Автомобильная дорога по ул. 3-я Дачная | Бирюсинск | от пер. Лесной | до лесного массива | 0,253 | IV | 25-636-105 ОП МП 065 |
| 66 | Автомобильная дорога по ул. Никитина | Бирюсинск | от ул. Жилгородок | до железнодорожного пути | 0,43 | IV | 25-636-105 ОП МП 066 |
| 67 | Автомобильная дорога по ул. Куприна | Бирюсинск | от ул. Складская | до ул. Никитина | 0,2 | IV | 25-636-105 ОП МП 067 |
| 68 | Автомобильная дорога по ул. Складская | Бирюсинск | от ул. Жилгородок | до ул. Железнодорожная | 0,409 | IV | 25-636-105 ОП МП 068 |
| 69 | Автомобильная дорога по ул. Лермонтова | Бирюсинск | от ул. Никитина | до ул. Складская | 0,582 | IV | 25-636-105 ОП МП 069 |
| 70 | Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная | Бирюсинск | от ул. Складская | до железнодорожного пути | 0,301 | IV | 25-636-105 ОП МП 070 |
| 71 | Автомобильная дорога по пос. Энергетиков | Бирюсинск | от ул. Парижской Коммуны | до лесного массива | 0,444 | IV | 25-636-105 ОП МП 071 |
| 72 | Автомобильная дорога по пер. Лесной | Бирюсинск | от ул. Пушкина | до лесного массива | 0,263 | IV | 25-636-105 ОП МП 072 |
| 73 | Автомобильная дорога по пер. Безымянный | Бирюсинск | от ул. Нагорная | до ул. Некрасова | 0,557 | IV | 25-636-105 ОП МП 073 |
| 74 | Автомобильная дорога по пер. Безымянный | Бирюсинск | от ул. Нагорная | до ул. Красной Звезды | 0,238 | IV | 25-636-105 ОП МП 074 |
| 75 | Автомобильная дорога по пер. Безымянный | Бирюсинск | от ул. Ленина | до ул. 3-я Дачная | 0,719 | IV | 25-636-105 ОП МП 075 |
| 76 | Автомобильная дорога по ул. Шевченко | Бирюсинск | от ул. Пионерская | до ул. Транспортная | 0,225 | IV | 25-636-105 ОП МП 076 |
| 77 | Автомобильная дорога по пер. Советский | Бирюсинск | от ул. Первомайская | до ул. Ленина | 0,573 | IV | 25-636-105 ОП МП 077 |
| 78 | Автомобильная дорога по ул.1-я Молодежная | Бирюсинск | от ул. Ивана Бича | до лесного массива | 0,5 | IV | 25-636-105 ОП МП 078 |
| 79 | Автомобильная дорога по ул. 2-я Молодежная | Бирюсинск | от ул. Ивана Бича | до лесного массива | 0,6 | IV | 25-636-105 ОП МП 079 |
| 80 | Автомобильная дорога по ул. 3-я Молодежная | Бирюсинск | от ул. Ивана Бича | до лесного массива | 0,92 | IV | 25-636-105 ОП МП 080 |
| 81 | Автомобильная дорога по пер. Горького | Бирюсинск | от ул. Горького | до протоки Шипичная | 0,103 | IV | 25-636-105 ОП МП 081 |
| 82 | Автомобильная дорога по ул. Загородная | Бирюсинск | от ул. Новая | до лесного массива | 0,5 | IV | 25-636-105 ОП МП 082 |
| 83 | Автомобильная дорога по ул. Забобонина | Бирюсинск | от ул. Нагорная | до лесного массива | 1,3 | IV | 25-636-105 ОП МП 083 |
| 84 | Автомобильная дорога по ул. Подсобное хозяйство | Бирюсинск | от ул. Транспортная | до ул. Шушкевича | 1,973 | IV | 25-636-105 ОП МП 084 |
| 85 | Автомобильная дорога по пер. Вокзальный | Бирюсинск | от ул. Никитина | до ул. Жилгородок | 0,088 | IV | 25-636-105 ОП МП 085 |
| 86 | Автомобильная дорога по пер. Транспортный | Бирюсинск | от ж/д вокзала | до территории ЛДК | 0,12 | IV | 25-636-105 ОП МП 086 |
| 87 | Автомобильная дорога по дороге к домам ЭЧК | Бирюсинск | от территории лигнинного поля | до железнодорожного пути | 0,38 | IV | 25-636-105 ОП МП 087 |
| Итого по Бирюсинскому муниципальному образованию "Бирюсинское городское поселение" | 81,500 |  |  |  |

Транспортное обслуживание населения на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» осуществляется частными маршрутными такси.

2.5.Система  теплоснабжения

Существующая структура теплоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» представлена шестью источниками централизованного теплоснабжения, обеспечивающими теплом жилищно-коммунальный сектор и социально значимые объекты города. Основным источником теплоснабжения города являются котельные, работающие на угле и дровах.

Централизованные источники являются обособленными и не связаны между собой тепловыми сетями.

На территории Бирюсинского городского поселения осуществляет свою деятельность 1 теплоснабжающая компания – ООО «ТрансТехРесурс».

Центральное теплоснабжение осуществляется от 6 котельных;

- котельная ООО «ТрансТехРесурс»;

- котельная ул. Чернышевского, 13Г;

- котельная больничного комплекса (ОГБУЗ «Тайшетская РБ»)

- котельная МКОУ СОШ № 16;

- котельная МКОУ СОШ № 10;

- котельная ул. Дружбы,1/1.

2.6. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» – предприятие, обеспечивающее потребителей питьевой водой и оказывающее услуги по централизованному водоотведению и очистке сточных вод на территории МО «Бирюсинское городское поселение».

ООО «ТрансТехРесурс» осуществляет следующие виды деятельности:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

- производство пара и горячей воды;

- сбор, очистка и распределение воды;

- сбор и очистка воды;

- распределение воды;

- удаление и обработка сточных вод;

- производство общестроительный работ.

Услуги по водоотведению и очистке сточных вод предоставляет ООО «ТрансТехРесурс». Охват населения централизованной системой водоотведения составляет 37%. Очистные сооружения расположены в северо-восточном направлении от г. Бирюсинск на границе муниципального образования. Общий прием стоков осуществляется на очистные сооружения, имеющие проектную мощность 864 м3/час.

Работа очистных сооружений происходит по упрощенной схеме: напорные коллектора – успокоительные камеры (2 шт.) -  отстойники – сброс. Место сброса сточных вод – протока Озерная (в 7 км. от очистных сооружений, 0,5 км. от д. Бирюса)

В работе задействованы: насос опорожнения 5Ф12, иловый насос 10Ф12, дренажный насос К 45/55, два первичных отстойника с илоскребами. Незадействованное оборудование находится на консервации. Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Бирюса, осуществляется лабораторией участка очистных сооружений. Санитарно защитная зона очистных сооружений – 400 м.

Протяженность канализационных сетей города составляет 20,5 км, с большим процентом износа, требуют замены. Диаметр труб: от 100 мм до 500 мм. Год строительства сетей водоотведения 1963-1986 г.г.

2.7. Электро – и теплоснабжение

Поставку электрической энергии на территорию МО «Бирюсинское городское поселение» осуществляет ООО «Иркутская энергосбытовая компания».

Обслуживание электрических сетей уличного освещения в границах поселения производят: филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» и Тайшетский РЭС «Западные электрические сети» ОАО «Иркутскэнерго».

Протяженность сетей уличного освещения составляет 37,4 км. В ночное время улицы муниципального образования освещают 598 светильников.

Услуги централизованного теплоснабжения в границах МО «Бирюсинское городское поселение» оказывает ООО «ТрансТехРесурс». Предприятие обслуживает (эксплуатирует) 6 котельных, работающих на твердом топливе. Протяженность тепловых сетей составляет 13,9 км. в двухтрубном исчислении.

Основными потребителями тепловой энергии являются:

- бюджетные организации различной ведомственной подчиненности: школы, больницы, детские сады;

- население МО «Бирюсинское городское поселение»;

- прочие потребители: коммерческие структуры, размещенные на арендуемых и частных объектах (площадях помещений) г. Бирюсинска.

ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В БИРЮСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

3.1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «Об отходах производства и потребления»:

- территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями;

- организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления согласно законодательству Российской Федерации;

- порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Объектами санитарной очистки являются: территории домовладений, муниципальных дорог (уборка грязи, сбор случайного мусора, очистка урн, сдвигание выпавшего снега), объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций, зеленые насаждения (сбор случайного мусора, опавшей листвы, обрезка зеленых насаждений, удаление сухостоя, покос травы, посадка  саженцев и  т.д.).

3.2. Характеристика отходов, образующихся

на территории городского поселения

3.2.1. Твердые коммунальные отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в Бирюсинском муниципальном образовании, можно отнести к отходам потребления, так как это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта  (твердые коммунальные отходы, далее – ТКО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различные виды  упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТКО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере,  зависит от местных условий.

Сбор твердых коммунальных отходов производится в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках  в городском поселении.

Площадки, где установлены контейнеры огорожены, имеют твердое покрытие (асфальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, величина территории площадки должна соответствовать размерам и числу сборников.

На общее накопление ТКО влияют разнообразные факторы, основными из которых являются:

- степень благоустройства зданий;

- наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

Установление норм накопления ТКО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых коммунальных отходов», разработанных  Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

К основным положениям Рекомендаций можно отнести:

работа по определению или уточнению норм накопления ТКО (нормы накопления ТКО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфики);

основными показателями при определении норм накопления ТКО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

нормы накопления ТКО определяются: по жилым зданиям частного сектора– на одного человека, по многоквартирным домам –на 1 кв.м; по объектам культурно – бытового назначения  – на 1 место; по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади; по медицинскому учреждению – на 1 посещение;

при определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 0,75 куб.м.;

нормы накопления определяются по сезонам года, замеры производятся в течение 7 дней без перерывов, независимо от периодичности вывоза отходов;

работу по уточнению норм накопления ТКО целесообразно проводить каждые 5 лет.

На крупногабаритные отходы – (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, раковины, детские ванночки, тазы, линолеум, доски, ящики, фанера и др.), а также отходы образовавшиеся в процессе проведения строительных работ (бой кирпича, бетон, деревянные конструкции и др.) нормы не установлены.

На территории городского поселения могут быть образованы такие отходы потребления как отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на  полигонах ТБО.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

3.2.2.	Жидкие коммунальные отходы

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации в частном жилом секторе, количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

Вывоз жидких  бытовых отходов  из частных домовладений осуществляется ассенизационной машиной индивидуальными предпринимателями.

Жидкие отходы категорически запрещается вывозить на полигоны ТКО, предназначенные для захоронения ТКО. Согласно требованиям «Санитарных правил содержания населенных мест» жидкие бытовые отходы вывозятся на биологические очистные сооружения.

3.2.3. Сбор твердых коммунальных отходов

Сбор твердых коммунальных отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (клуб, школа, детский сад, магазины) должны производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых коммунальных отходов должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать не реже одного раза в 10 дней.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

-       образование (жилые и административные здания, школа, магазины, клуб, и т.д.);

-       сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

-       использование (фактически, в городском поселении производится использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма домашних животных; ботва, сухие листья и ветки для компостирования и т.д.);

-       размещение (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение»).

На территории Бирюсинского городского поселения осуществляется только хранение бытовых отходов от момента их сбора до момента вывоза.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния городского поселения являются:

-        разработка, утверждение и реализация схемы санитарной очистки территории городского поселения;

-        ликвидация несанкционированных свалок;

-       сбор, удаление специфических отходов (крупногабаритных твердых бытовых предметов;

-       уборка территории от уличного смета, листьев, снега и  льда с обеспечением нормального передвижения населения и транспорта.

Транспортировка отходов должна производиться специально оборудованным  транспортом, исключающим возможность их потерь во время транспортировки.

3.3. Общая структура системы санитарной очистки

и уборки территории городского поселения.

3.3.1.Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных отходов

К твердым коммунальным отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные  отходы,  а  также  отходы  культурно-бытовых,  лечебно- профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

К жидким коммунальным отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Исходными	данными	для	планирования	количества	подлежащих

удалению отходов являются нормы накопления бытовых  отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Норма накопления твердых коммунальных отходов – величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др.

Норма накопления отходов, утвержденная решением Думы Бирюсинского городского поселения от 30.11.2006 г. № 101 с изменениями от 25.11.2010 г. № 273 представлена в                     Таблице 6.

Таблица 6

| Объект | Ед. Измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на ед. измерения, м3/год | Объем образования ТБО, тн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд |
| Благоустроенный жилой фонд | куб.м. /год /чел. | 1,43 | 0,330 |
| Неблагоустроенный жилой фонд | куб.м. /год /чел. | 1,68 | 0,386 |
| 2. Предприятия торговли |
| - продовольственными товарами | кв. М торговой площади | 1,00 | 0,230 |
| - промышленными товарами | кв. М торговой площади | 0,7 | 0,160 |
| 3. Учреждения здравоохранения. |
| - поликлиники, амбулатории | 100 посещений | 0,06 | 0,014 |
| - аптеки, аптечные киоски | кв. М площади | 0,3 | 0,070 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| - административные учреждения | сотрудник | 0,208 | 0,048 |
| - банки | сотрудник | 0,208 | 0,048 |
| - отделения связи | сотрудник | 0,208 | 0,048 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| - детские сады | место | 0,1 | 0,023 |
| - школы | учащийся | 0,1 | 0,023 |
| - училища | учащийся | 0,08 | 0,018 |
| 6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |
| - библиотеки | 1 сотрудник | 0,208 | 0,048 |
| - спортивные залы, бассейны | 1 сотрудник | 0,01 | 0,0023 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |
| - бани | посещение | 0,7 | 0,160 |
| - предприятия общественного питания | место | 0,7 | 0,160 |

Сведения по количеству вывезенных ТКО за 2018год. (Таблица 7).

Таблица 7

| Наименование поставщика отходов | 2018 г., тыс. тн |
| --- | --- |
| Население | 28,0 |
| Организации и учреждения общественного назначения, торговые предприятия | 38,5 |
| Прочие (указать) | - |
| ВСЕГО | 66,5 |

Наличие утвержденных норм позволяет оценить объемы образующихся отходов от населения и организаций на текущий момент и перспективу. Организованный контроль поступающих отходов на свалку показывает: от населения на свалку ТКО за 2018 год поступило 28,0 тыс. тн. отходов и 38,5 тыс. тн. от предприятий и учреждений города.

3.3.2. Сбор, удаление и размещение отходов

На территории Бирюсинского муниципального образования действуют «Правила благоустройству территории «Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», утвержденные  решением Думы Бирюсинского городского поселения от 28 сентября 2017г.   № 13, которые устанавливают порядок содержания и организации уборки территории Бирюсинского муниципального образования, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Бирюсинского муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Территория Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» закреплена за предприятиями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка. Закрепление территории, находящейся в собственности муниципального образования, осуществляется на основании Правил благоустройства территории «Бирюсинского муниципального образования».

На территории городского поселения сбор коммунальных отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д.

Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

- удобные подъездные пути для автотранспорта;

- водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

- трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь).

ГЛАВА 4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

4.1.Организация сбора и вывоза коммунальных отходов

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора находятся в ведении Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово- паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора отходов может быть контейнерной или бесконтейнерной. При контейнерной системе выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы. Применение такой системы целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры  оставлять  на  месте.  В  этой  системе  применяются  кузовные мусоровозы. Данная система сбора отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 2,0 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

При временном хранении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Металлические и пластиковые контейнеры для сбора отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» - после опорожнения).

Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Для обслуживания жилищного фонда Бирюсинского муниципального образования рекомендуется контейнерная система сбора отходов с несменяемыми сборниками.

4.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на придомовых территориях. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не более 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. На начальном этапе предлагается использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие твердое покрытие.

#### 4.1.3. Организация сбора и удаления жидких бытовых отходов

Нормы накопления жидких бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется несколькими факторами, в том числе – ростом населения.

В Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» нормы накопления жидких отходов для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий не утверждены.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях следует устанавливать дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.).

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений должны вывозиться по мере накопления по заявкам населения на договорной основе специализированной организацией.

4.1.4. Организация сбора и вывоза отходов от организаций и предприятий, социально-культурного и бытового обслуживания населения

Каждое предприятие, учреждение или организация на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» обязано установить контейнер для накопления отходов, а также заключить договор со специализированной организацией на вывоз и размещение отходов.

Сбор, вывоз и размещение отходов от организаций, учреждений и предприятий должен осуществляться в соответствии с требованием СанПиН № 4690-88 – ежедневно в теплое время года (209 дней в году) и 3 раза в неделю в холодное время года (156 дней в году).

#### 4.1.5. Организация сбора и вывоза строительных и прочих отходов

Строительные отходы, образовавшиеся в результате ремонта квартир, входят в состав твердых бытовых отходов, и жильцы имеют право выносить указанные отходы на контейнерную площадку, если производят ремонт собственными силами. Если ремонт или перепланировка идут с привлечением подрядных организаций, то обязанность по удалению строительных отходов возлагается на подрядчика и соответствующим образом прописывается в договоре.

Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается.

Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

#### 4.2. Выбор оптимального метода обращения с бытовыми отходами

#### 4.2.1. Основные принципы эффективного обращения с ТБО

- выбор и обоснование единой системы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

- обоснование необходимых мощностей автопарка по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории;

-  уменьшение объемов накопления отходов;

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы раздельного сбора на МПС;

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы приема вторичного сырья;

- экологически безопасное захоронение тех отходов, которые не поддаются вторичному использованию или переработке по технологическим причинам или в силу ее экономической нецелесообразности.

#### 4.2.2. Мониторинг потоков отходов

Необходимо регулярно проводить мониторинг потоков отходов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

Мониторинг потоков отходов – это сбор и анализ сведений о количестве и маршрутах движения разных видов отходов.

Основная цель мониторинга – проследить весь цикл существования отходов, от момента их образования до момента обезвреживания или размещения, и документально удостоверить, что отходы не исключались из технологического цикла произвольным образом и не скапливались на несанкционированных свалках, загрязняя окружающую среду и причиняя вред здоровью населения.

Для проведения постоянного мониторинга потоков отходов необходима организация системы учета на всех этапах процесса обращения с отходами на этапе:

- сбора и накопления отходов;

-  транспортировки отходов;

- размещения и обезвреживания отходов.

Состав необходимых сведений на этапе сбора и накопления:

- количество и характеристика источников образования отходов потребления;

- количество официально установленных мест накопления (контейнерных площадок) и их состояние;

- количество установленных контейнеров для накопления отходов потребления;

- среднесуточный объем накапливающихся отходов и др.

Состав необходимых сведений на этапе транспортировки:

- среднесуточное количество перевозимых отходов;

- количество лицензированных предприятий по транспортировке отходов, территории обслуживания и др.

Состав необходимых сведений на этапе размещения и обезвреживания:

- количество обезвреженных отходов – по видам;

- количество размещенных отходов и др.

  - Определение необходимого количества контейнеров для накопления  твердых бытовых отходов при отсутствии раздельного сбора отходов

В Бирюсинском муниципальном образовании контейнерная система сбора ТКО используется для обслуживания 100% зданий жилого фонда. Для сбора отходов установлено 82 стандартных контейнеров объемом 0,75 м3.

Сбор крупногабаритных отходов может осуществляться на площадках для сбора ТКО с последующим вывозом мусоровозом или иным специальным транспортом.

Для обеспечения санитарной очистки Бирюсинского городского поселения рекомендуется использовать металлические контейнеры, представленные в таблице 8.

Таблица 8

Технические характеристики контейнеров, м3

| Показатель | Тип 1 |
| --- | --- |
| Вместимость, м3 | 0.75 |
| Масса, кг | 79 |
| Размеры, мм |  |
| Длина | 1200 |
| Ширина | 900 |
| Высота | 1280 |
| Материал | металл |

Для обслуживания контейнеров используется специализированный мусоровоз с манипулятором для погрузки отходов.

Число устанавливаемых контейнеров определяется исходя из объемов образования и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды образования.

Расчет потребности в контейнерах для жилищного фонда и для природопользователей осуществляется по следующим формулам:

Суточное образование отходов:

С = Р х N х Кн, где

С - суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N - суточная норма накопления ТБО на 1 человека;

Кн = 1,25 - коэффициент неравномерности накопления ТБО.

Необходимое количество контейнеров:

Псб = (С х Т х Кр) / (V х Кз), где

Т - периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами), сут.;

Кр = 1,05 - коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V - объем одного контейнера;

Кз = 0,75 - коэффициент заполнения контейнеров.

Рекомендуемая периодичность вывоза - ежедневно в теплое время года, в холодное время года - не реже 1 раза в 3 дня.

В настоящее время не территории муниципального образования установлено 82 контейнера, объемом 0,75 м.куб. на 43 контейнерных площадках.

    - Правила организации и содержания контейнерных площадок

Проектирование и строительство контейнерных площадок на территории МО «Бирюсинское городское поселение» должно осуществляться в соответствии с требованием санитарных правил СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Санитарное содержание контейнерных площадок и мусоропроводов также должно соответствовать требованиям СанПиН 4690-88.

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках с удобными подъездами для транспорта.

Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров.

Площадки для установки стандартных контейнеров (для сбора ТКО) должны иметь ровное водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Должны иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта. Допускается отсутствие ограждения на контейнерных площадках при условии количества контейнеров не более одного.

После выгрузки ТКО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший выгрузку, обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Металлические	сборники	отходов	в	летний	период	необходимо

промывать (при "несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать после каждого опорожнения. Мойка контейнеров должна производиться либо жилищно-эксплуатационными конторами, либо иными организациями, осуществляющими эту операцию на коммерческой основе.

Рекомендуемая периодичность вывоза отходов.

При  временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более семи суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более трех суток,  вывоз 2 раза в неделю).

Вывоз КГО рекомендуется производить не реже 1 раза в неделю.

4.3.2. Образцы контейнеров и контейнерных площадок

Металлические контейнеры для ТКО

- Основание твердое покрытие – железобетон (асфальт).

- Материал ограждения железобетонные секции.

Дополнительные варианты ограждения контейнерных площадок:

4.3.3. Образцы спецавтотранспорта для сбора и вывоза ТКО

Мусоровоз КО - 440П8

Мусоровоз КО - 413

Данные мусоровозы целесообразно применять в  муниципальных образованиях, для которых характерен  низкий суточный объем образования ТКО и  значительная удаленность объекта утилизации (захоронения) ТКО.

Компактный и одновременно вместительный, малогабаритный и маневренный, способный проехать в самых узких и труднодоступных местах. Ежедневный объем образования в данном населенном пункте является оптимальным для загрузки  данного мусоровоза.

ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

#### 5.1. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку и садоводство.

#### Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Собственники земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку обязаны:

- обеспечить условия накопления жидких отходов на территориях частных домовладений в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить вывоз и размещение отходов потребления (ТКО, КГО и жидких отходов) на договорной основе со специализированной организацией, предоставив заключенные договора в органы местного самоуправления;

- обеспечить санитарное состояние собственных участков в соответствии с требованием  природоохранного и санитарного законодательства;

- не допускать образования несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов;

- соблюдать требования пожарной безопасности на территориях частных домовладений.

## 5.2. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок

Места образования несанкционированных свалок:

1. Вблизи частного сектора (морфологический состав - ТКО и строительные отходы).

2. Свободная от застройки территория, леса, пустыри (морфологический состав - ТКО и строительные отходы).

3. Кюветы автомобильных дорог, прилегающие к объездным дорогам территории (морфологический состав - ТКО и строительные отходы).

Предложения по ликвидации несанкционированных свалок:

1. Осуществление муниципального контроля выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и населением требований законодательства РФ, муниципальных нормативных актов в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления.

2. Увеличение охвата населения, проживающего в частном секторе, договорами на вывоз и размещение твердых коммунальных отходов, а также создание условий для сбора и вывоза ТКО на этих территориях.

3. Организация и проведение субботников с привлечением общественности и работников предприятий, учреждений и организаций для уборки территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». Бюджетные средства при этом должны выделяться на мешки для мусора, транспортировку и размещение отходов.

4. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры в обществе.

## 5.3. Предложения по организации механизированной, летней и зимней  уборки территории

Механизированная уборка территории муниципального образования является одной из важных и сложных задач органов местного самоуправления.

Уборочные работы делятся на летние и зимние. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха: подметание, мойка и полив покрытий. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы: уборка территорий от уличного смета в бесснежный период, очистка дорог от свежевыпавшего и уплотненного снега, устранение скользкости поверхности проезжей части дороги, в целях создания безопасного движения транспорта и пешеходов.

Организация механизированной уборки требует проведения подготовительных мероприятий, своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов и площадей; периодической очистки отстойников колодцев ливневой (дождевой) канализации; обустройство  в виде ограждения зеленых насаждений бортовым камнем в виде.

Организация работ по механизированной уборке предусматривает разделение на участки территорию муниципального образования, которую обслуживает специализированная организация, обеспечивающая выполнение всех необходимых работ.

В зависимости от объемов работ, категории улиц, режима уборки и производительности машин, устанавливают режим работы уборочных машин и формируют бригады рабочих.

Полнота нормативной базы, регламентирующей содержание и обеспечение санитарного состояния территории, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения, также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.

## 5.3.1 Организация работ по летней уборке территории

В летний период года на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей среды. Уличный смет может включать в себя продукты стирания дорог и автомобильных покрышек, просыпь перевозимых насыпных материалов, мусор, листья и т.п.

Технология летней уборки территории включает в себя следующие постоянно повторяющиеся технологические операции - подметание, мойку и поливку твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей. Остальные операции носят периодический характер и в общих объемах работ по уборке территории незначительны. При летней уборке территорий муниципальных образований с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы.

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора. Прилотковые зоны, тротуары и остановки пассажирского транспорта не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнения различным мусором. Допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

Основной операцией летней уборки территории Бирюсинского муниципального образования является подметание. Уборка заключается главным образом в очистке проезжей части от смета. Степень засоренности дорог зависит от интенсивности движения транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномерно. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по сторонам и распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0.5 м.

## 5.3.2 Организация работ по зимней уборке территории

Технология производства основных операций зимней уборки дорог основана на комплексном применении средств механизации и технологических материалов, что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

При очистке улиц от снега, с применением технологических материалов исходя из малой интенсивности движения транспортных средств в Бирюсинском городском поселении, применяется однооперационная снегоочистка.

Зимняя уборка улиц и дорог при обильных снегопадах, включает первоочередные мероприятия и операции второй очереди. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежного вала для последующего вывоза;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, около остановок городского и пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

- удаление снега (вывоз);

- зачистка дорожных лотков после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно - ледяных образований.

В период снегопадов в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и дорог – крутые спуски и подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта и т.д. Обработка тротуаров, мостов и путепроводов реагентами не допускается, на данных территориях применяются абразивные материалы (песок, щебень).

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест, необходимо приступить к обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения общественного пассажирского транспорта.

Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, закрепленной за организацией-подрядчиком, не должно превышать трех часов с момента начала снегопада.

В период снегопада интенсивностью 1 - 3 мм/ч к распределению песко-реагентной смеси по поверхности дороги приступают через 10 - 15 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5 - 1 мм/ч песко-реагентной смесью начинают распределять по поверхности дороги не более чем через 20 - 30 мин.

Таблица 9

| Режим | Интенсивность снегопада, мм слоя снега/ч | Температура снега, °C | Норма распределения ПСС, г/м2 | Продолжительность этапов, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выдержка | Обработка ПСС | Интер-вал | Сгребание и сметание | Всего |
| Первый цикл |
| I | 5-10 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | 0,75 | 1 | 3 | 3 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 10-30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | 0,25 | 1 | - | 3 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | 0,25 | 1 | - | 1,5 | 2,75 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |
| Последующие циклы |
| I | 5-10 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 200 | - | 1 | 3,75 | 3 | 7,75 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| II | 10-30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | - | 1 | 0,25 | 3 | 4,25 |
|  |  | Ниже -18 | 400 |  |  |  |  |  |
| III | Свыше 30 | Выше -6 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | -6 ... -18 | 300 | - | 1 | 0,25 | 1,5 | 2,75 |
|  |  | Ниже -18 |  |  |  |  |  |  |

Примечания к Таблице 9:

1. При сильных снегопадах и метелях (II и III режимы) все этапы уборки начинаются одновременно с началом снегопада.

2. На дорогах, где не производится внесение песко-реагентной смеси, подметание начинается с началом снегопада.

3. Если после окончания последнего цикла работ снегопад продолжается, последующие циклы повторяются необходимое число раз.

В качестве основных противогололедных материалов используются песок и различные реагенты. Технология с применением песко-реагентной смеси (3-8% реагентов, 92-97% песка), может применяться в любых эксплуатационных условиях проездов с интенсивным движением транспортных средств.

Использование технической соли последнее время не рекомендуется из-за отрицательного воздействия, которое она оказывает на почву, а также автомобили.

В настоящее время предлагается широкий спектр химических реагентов: хлористый кальций (хлорид кальция), хлористый натрий (хлорид натрия), хлорид магния, ХКНМ, ХКМ и другие, в основе которых присутствуют солевые растворы химических элементов, в том или ином процентном соотношении, подобранные таким образом, чтобы воздействие на окружающую среду не причиняло вреда.

ХКМ (хлористый калий модифицированный) – средство для борьбы с гололедицей на дорогах, широко применяемое в настоящее время в городах России, используется в режиме удаления образовавшегося на дорогах льда и снежного наката. Гранулированный реагент ХКМ имеет высокую плавящую способность по отношению ко льду и эффективен в применении до температуры - 35 градусов. Коррозионная активность ХКМ по отношению к черным и цветным металлам, а также его воздействие на асфальтовые и бетонные покрытия, на поверхность природного камня и композиционные материалы в 3-5 раз ниже коррозионного воздействия технической соли. Применение реагентов ХКМ предусматривает использование технологического оборудования для распределения сыпучих реагентов (пескоразбрасывателей).

ХКНМ (хлористый кальций натрий модифицированный) обладает значительно меньшей, чем техническая соль, коррозионной активностью на металлические части общественного транспорта и кузова автомобилей. Подобного эффекта у реагента ХКНМ удалось добиться путем применения ингибиторов коррозии, замедляющих разрушительное воздействие на металл.

Реагент АЙСМЕЛТ™ относится к числу очень эффективных противогололедных средств, так как специально разработанная форма гранул имеет необходимую твердость, позволяющую использовать реагент вплоть до момента полного расплавления льда. Айсмелт можно рассматривать, как аналог гранитной крошки – т.е. качественный фрикционный материал.

Хлористый кальций  в химически чистых реагентах снижает количество ионов натрия и их негативное воздействие на окружающую среду. Хлористый кальций в твердом состоянии абсорбирует влагу до тех пор, пока не растворится, а в состоянии раствора продолжает абсорбировать влагу до тех пор, пока не достигнет равновесия между упругостью паров раствора и упругостью паров воздуха.

Хлористый магний (бишофит, био-маг) предотвращает образование снежно-ледяного слоя или ослабляет его сцепления с покрытием, снижает отрицательное воздействие от образовавшейся зимней скользкости.

Хлористый натрий применяется для повышения эффективности таяния льда и снега, снижения расхода солей, улучшения физикомеханических свойств реагентов. Научными исследованиями установлено, что смесь из трех частей хлористого натрия и одной части хлористого кальция осуществляет таяние льда быстрее, чем отдельно хлористый натрий, и растапливает льда больше, чем каждая из этих солей отдельно. Эффективен при температурах до -20 градусов.

Твердый чешуированный противогололедный реагент «АЦЕДОР» наиболее эффективно используется в предупреждении образования и удаления льда и снежного наката на мостах, эстакадах, где применение хлоридных реагентов нежелательно из-за коррозии металлических конструкций и арматуры. Производится на основе смеси гидратов ацетатов натрия и магния. Имеет высокую плавящую способность по отношению ко льду и эффективен в применении до температуры - 25 градусов. Коррозионная активность противогололедного реагента «АЦЕДОР» по отношению к черным и цветным металлам, а также его воздействие на асфальтовые и бетонные покрытия, на поверхность природного камня и композиционные материалы не превышает соответствующих показателей дождевой воды. Применение реагента «АЦЕДОР» предусматривает использование технологического оборудования для распределения сыпучих реагентов (пескоразбрасывателей).

Для обработки территории дорог, улиц целесообразно применение ХКНМ, поверхности мостов - «Ацедор».

Песко-реагентная смесь распределяется на обрабатываемой поверхности из расчета 200 - 300 г/м2. На 1000 м2 обрабатываемой площади приготовляется на зиму 6-9 м3 смеси.

Исходя из площади муниципальных дорог, подлежащих механизированной уборке – 30 000 м2 , годовая потребность в пескосоляной смеси составит 180—270 м3.

Очистка тротуаров под скребок от снега и льда проводится в период времени с 5 часов утра до 8 часов утра, а при снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось.

Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

Сформированные снежные валы удаляются следующими способами: безвывозным, вывозным. С учетом  анализа местных условий (протяженности дорог и возможностей бюджета) удаление  снежных валов  предусматривается безвывозным способом.  Данный способ является самым простым и  требует минимум затрат: снег складируется в валах в прилотковой полосе дороги. Для складирования могут быть также использованы свободные территории, прилегающие к убираемым улицам.

    - Определение необходимого количества спецавтотранспорта для сбора и вывоза ТКО

Для	механизированной погрузки твердых коммунальных отходов из стандартных контейнеров 0,75м3 используется мусоровоз КО 413 (Рисунок 2). Данные мусоровозы в настоящее время числятся в парке спецтехники обслуживающих компаний Бирюсинского городского поселения в количестве 2 единицы. Базовое шасси – ГАЗ 3307, бензиновый двигатель мощностью 87,5 кВт. Вместимость кузова 7,5 куб. м, коэффициент уплотнения 1,2, максимальная масса загружаемых отходов 3100 кг, грузоподъемность манипулятора 500 кг.

В состав спецоборудования мусоровоза КО 413 входят: надрамник, кузов, плита толкающая, манипулятор, коробка отбора мощности, гидросистема и электрооборудование. На надрамнике шарнирно установлен кузов. Кузов закрыт сзади крышкой, а спереди толкающей плитой. Загрузка твердых коммунальных отходов из контейнера в кузов производится при помощи манипулятора через люк в крышке кузова. Манипулятор и пульт управления рабочими органами размещен с правой стороны машины. Манипулятором осуществляется захват, подъем, опрокидывание, встряхивание и установка контейнера на место. Перемещение мусора по ширине кузова производится разравнивателем. Уплотняет мусор толкающая плита, которая периодически перемещает его к крышке. Привод рабочих органов гидравлический.

Рисунок 2. Мусоровоз КО-413

За один рейс мусоровоз КО-413 может перевезти, с учетом уплотнения, до 7,5 м3, т.е. 10 контейнеров 0,75 м3. Время загрузки одного контейнера составляет приблизительно 5-10 минут, полная загрузка занимает около 2 часов.

Для определения числа возможных рейсов в сутки необходимо определить плечо вывоза ТКО. На данный момент вывоз отходов с территории Бирюсинского городского поселения осуществляется на полигон ТБО, расположенный в 0,65 км от города. С учетом движения внутри города, средний путь в одну сторону составляет около 4 км. За один полный рейс транспорт должен проделать путь туда и обратно, т.е. 8 км. Учитывая, что средняя скорость движения мусоровоза составляет около 40 км/ч, этот путь займет приблизительно 15 минут.

С учетом времени на погрузку и разгрузку, полный рейс мусоровоза КО- 413 при обслуживании контейнеров 0,75 м3  займет около 2 часов. За одну 8-часовую смену он может совершить 3-4 рейса).

Состав работ:

Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТКО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.

Для грузчика. Кантовка  контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке отходов. Очистка кузова от остатков ТКО после разгрузки.

Для оператора. Подготовка документации по выпуску машин на линию: путевого листа и справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин и периодическая проверка нахождения их на линии. Оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии. Регистрация машин, возвращающихся в парк. Прием и обеспечение заявок на машины. Подготовка ежедневного (суточного) отчета работы машин.

    - Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТКО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными: подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом, сведениями о накоплении коммунальных отходов по отдельным объектам, о состоянии подъездов, интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке дворовых территорий, о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов. При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами: сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам, объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора коммунальных отходов, по возможности прокладывать маршрут от центра города в направлении к месту обезвреживания, при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова, предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

  - Благоустройство территории Бирюсинского городского поселения

На всех площадях, улицах, садах, парках, рынках, остановках общественного транспорта должны иметься в достаточном количестве урны.

Очистка урн производится предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории по мере их наполнения.

Расстояние между урнами и их количество определяется в соответствии с требованием СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» может составлять от 50 до 100 м. Дополнительно урны устанавливаются у входов в магазины, предприятия питания, бытового обслуживания, культурно-зрелищные предприятия, учебные заведения, возле организаций и учреждений, в местах организации уличной торговли.

Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта. Количество мест остановки общественного транспорта в Бирюсинском городском поселении составляет 18шт.

Рекомендуется установка порядка 2-3 урн у входов в нежилые строения.

У каждого ларька, киоска (продовольственного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

## Содержание и благоустройство территории кладбища

В границах Бирюсинского городского поселения расположено кладбище, находящееся на балансе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинского городского поселения», ответственность за содержание территории кладбища возложена на администрацию Бирюсинского городского поселения.

Содержание кладбищ осуществляется в соответствии с требованием СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Уборка территорий кладбищ осуществляется ручным способом.

На территории кладбища необходимо устанавливать контейнеры для мусора, а также модульный туалет.

Ежегодно администрацией Бирюсинского городского поселения заключается муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию мест захоронения.

Все работы по застройке и благоустройству территории кладбища должны выполняться в соответствии с действующим законодательством, а также Решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинского городского поселения» № 232 от 22.04.2010г. О внесении изменений и дополнений в Положение «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»».

  - Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка,  упаковка,  транспортирование  и  хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575

«Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88.

Хранение РСО должно проводиться в специально оборудованном помещении, расположенном отдельно от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью. Требования безопасности»).

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и загрязнения транспортных средств и окружающей природной среды ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Сбор ртутьсодержащих отходов проводится специализированной организацией, обезвреживание ртутьсодержащих отходов проводится организацией имеющей лицензию на обезвреживание. Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

    - товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативов, либо юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившим договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в доме;

    - юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившим с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

    - при проживании физических лиц в частном секторе – путем подворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора,   разрабатываемого   специализированной   организацией-перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации.

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора или контракта	между	администрацией	и	специализированной организацией-перевозчиком в соответствии с действующим законодательством.

Организации  и  предприятия,  не  относящиеся  к  субъектам  малого  и среднего бизнеса, разрабатывают и согласовывают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

5.7.Размещение и обезвреживание бытовых отходов

В настоящее время предусматриваются 3 основных метода обезвреживания отходов: обезвреживание на полигонах, биотермическая переработка    в    компост    (биотопливо    и    органическое    удобрение)    на мусороперерабатывающих	заводах,	сжигание	на специализированных мусоросжигательных заводах с утилизацией тепла.

Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на основе технико- экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.

Строительство	сооружений	по	промышленной	переработке	бытовых

отходов экономически целесообразно для городов с населением свыше 250 тыс. чел. с размещением их в промышленной зоне городов. Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, расположенными в пригородной зоне.

Строительство мусоросжигательных заводов следует предусматривать в городах, в которых по климатическим условиям и санитарно- эпидемиологическим требованиям метод сжигания является наиболее надежным (курортные зоны, города Крайнего Севера и города с особыми санитарно-эпидемиологическими условиями).

Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве основного способа обезвреживания отходов Бирюсинского городского поселения размещение на полигоне. В настоящее время отходы вывозятся на полигон временного хранения ТКО, расположенный в 0,65 км от города Бирюсинска. Необходимо провести работы по обустройству данного объекта в соответствии с требованиями санитарных норм. Кроме того, желательно сокращать количество вывозимых отходов путем раздельного сбора, сортировки и переработки.

ГЛАВА 6. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реализация разработанной Генеральной схемы очистки территории Бирюсинского городского поселения, в частности приобретение достаточного количества контейнеров позволит обеспечить повышение качества окружающей среды и улучшение экологической безопасности на территории поселения.

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы очистки Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» определены исходя  из следующих условий.

- Стоимость покупки контейнеров определялась на основании  среднерыночной стоимости данных мусоросборников.

Установка дополнительных контейнеров определялась с учетом общей потребности в контейнерах.

Финансирование мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов и иных внебюджетных источников в соответствии с федеральным  законодательством и законодательством Иркутской области.

Реализацию предлагаемых мероприятий по сбору ТКО  предлагается осуществлять следующим образом:

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров от населения  осуществлять за счет регионального оператора, средств местного, областного, федерального бюджетов;

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров от организаций  осуществляется за счет средств данных организаций;

-  приобретение спецтехники для сбора и вывоза ТКО осуществляют  подрядные организации, обеспечивающие сбор и вывоз отходов.

ГЛАВА 7. Совершенствование нормативно-правового обеспечения мероприятий в целях более эффективной деятельности в сфере обращения с отходамИ

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы БМО «Бирюсинское городское поселение» предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы  сортировки отходов и сокращения объёмов захоронения ТКО.

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»,  статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация и вывоз коммунальных отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Орган местного самоуправления  реализует свои полномочия по организации сбора, вывоза и утилизации ТКО и ЖКО  посредством закрепления за уполномоченным органом соответствующих функций. Для обеспечения эффективной реализации мероприятий Генеральной схемы уполномоченный орган БМО «Бирюсинское городское поселение» выполняет следующие основные функции:

- контроль наличия контейнерных площадок;

- координация деятельности по строительству контейнерных площадок для юридических и физических лиц и установки контейнеров на них;

- реализация мероприятий Генеральной схемы, мониторинг выполнения мероприятий;

- подготовка и уточнение перечня мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организация предоставления средств муниципального бюджета организациям, участвующим в реализации Генеральной схемы;

- осуществление сбора информации о реализации Генеральной схемы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса,  участвующих в реализации настоящей Генеральной схемы.

В целях совершенствования нормативно-правового и методического обеспечения Бирюсинскому городскому поселению в сфере обращения с ТКО и ЖКО необходимо разработать правила (регламент) обращения с отходами, которые будут регламентировать обращение с отходами на протяжении всего цикла от их образования до использования или до захоронения, с позиций как охраны окружающей природной среды, так и ресурсосбережения.

Основные вопросы, которые должны быть отражены в нормативных правовых актах органа местного самоуправления:

- полный охват услугой по вывозу и размещению отходов всех объектов образования отходов (требования о заключении договоров на вывоз, периодичность вывоза);

- обязанность юридических лиц (в том числе организаций, управляющих жилищным фондом и ТСЖ) и физических лиц (осуществляющих непосредственное управление жилыми помещениями) заключать договоры на сбор и вывоз твёрдых и жидких коммунальных отходов.

Планируемые к установке контейнерные площадки на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в период с 2019 по 2029 годы представлены в таблице 10.

| п/п № | Адрес места расположения контейнерной площадки | количество контейнеров (шт.) | стоимость строительства КП | год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКД ул. Советская,13 | 2 | 23264,88 | 2019 |
| 2. | МКД ул. Советская,2-4 | 2 | 23264,88 | 2019 |
| 3. | МКД ул. Советская,47-49 | 2 | 23264,88 | 2019 |
| 4. | МКД ул. Зои Космодемьянской,3 | 2 | 23264,88 | 2019 |
| 5. | МКД ул. Транспортная,3 | 3 | 31789,86 | 2019 |
| 6. | ул. Марата (район маг. «Агидель» | 3 | 31789,86 | 2019 |
| 7. | ул. Ивана Бича (район стадиона) | 3 | 31789,86 | 2019 |
| 8. | перекресток ул. Нагорная – ул. Набережная | 3 | 31789,86 | 2019 |
| 9. | перекресток ул. Победы – ул. Дружбы | 3 | 31789,86 | 2019 |
| 10. | в районе здания «Облкоммунэнерго» - ул. Строительная | 3 | 31789,86 | 2019 |
| 11. | МКД ул. Советская, 6-8-10 | 3 | 31789,86 | 2019 |
| 12. | ул. Фрунзе в районе дома № 15 | 3 | 31789,86 | 2019 |
| 13. | ул. Энергетиков | 2 | 23264,88 | 2020 |
| 14. | ул. Энергетиков 2 | 2 | 23264,88 | 2020 |
| 15. | ул. Больничная (в районе ОРСА) | 3 | 31789,86 | 2020 |
| 16. | ул. Крупская (в районе Вет участка) | 3 | 31789,86 | 2020 |
| 17. | ул. Крупская (в районе маг. «Лесной») | 3 | 31789,86 | 2021 |
| 18. | ул. Крупская (в районе маг. «Легенда») | 3 | 31789,86 | 2022 |
| 19. | ул. Крупская – пер. Безымянный | 3 | 31789,86 | 2021 |
| 20. | ул. Крупская – ул. Фрунзе | 3 | 31789,86 | 2021 |
| 21. | ул. Фрунзе – 3-я Дачная | 3 | 31789,86 | 2022 |
| 22. | ул. Журавлева – пер. Лесной | 3 | 31789,86 | 2021 |
| 23. | ул. Пушкина – пер. Безымянный | 3 | 31789,86 | 2022 |
| 24. | ул. Пушкина в районе ул. Марата | 3 | 31789,86 | 2021 |
| 25. | ул. Парижской Коммуны район ул. Марата | 3 | 31789,86 | 2022 |
| 26. | ул. Парижской Коммуны в районе пер. Безымянный | 3 | 31789,86 | 2020 |
| 27. | ул. Ленина район пер. Советский | 3 | 31789,86 | 2020 |
| 28. | ул. Островского район ПЧ – 117 | 3 | 31789,86 | 2021 |
| 29. | ул. Ленина район Пекарни | 3 | 31789,86 | 2022 |
| 30. | МКД ул. Советская,12 | 3 | 31789,86 | 2020 |
| 40. | МКД ул. Советская,20 | 3 | 31789,86 | 2021 |
| 41. | МКД ул. Советская,29 | 3 | 31789,86 | 2020 |
| 42. | МКД ул. Советская,28 | 3 | 31789,86 | 2022 |
| 43. | ул. Первомайская – ул. Ивана Бича | 3 | 31789,86 | 2022 |
| 44. | ул. Первомайская – район переулка к маг. «Престиж» | 3 | 31789,86 | 2020 |
| 45. | ул. Забобонина – ул. Мира | 3 | 31789,86 | 2021 |
| 46. | ул. Калинина – ул. Чехова | 3 | 31789,86 | 2021 |
| 47. | ул. Калинина-ул. Ивана Бича | 3 | 31789,86 | 2020 |
| 48. | ул. Калинина – ул. Школьная | 3 | 31789,86 | 2022 |
| 49. | ул. Школьная – пер. Безымянный | 3 | 31789,86 | 2022 |
| 50. | ул. Красной звезды- ул. Шушкевича | 3 | 31789,86 | 2021 |
| 51. | ул. Кирова – ул. Шушкевича | 3 | 31789,86 | 2022 |
| 52. | ул. Шушкевича – ниже ул. Дружбы | 3 | 31789,86 | 2023 |
| 53. | ул. Шушкевича – ул. Мира | 3 | 31789,86 | 2027 |
| 54. | ул. Партизанская – район почты | 3 | 31789,86 | 2023 |
| 55. | ул. Ивана Бича – ул. Горького | 3 | 31789,86 | 2027 |
| 56. | ул. Ивана Бича – ул. Б. Хмельницкого | 3 | 31789,86 | 2020 |
| 57. | ул. Ивана Бича – ул. Забобонина | 3 | 31789,86 | 2023 |
| 58. | ул. Дружбы – ул. Б. Хмельницкого | 3 | 31789,86 | 2027 |
| 59. | ул. Пушкина район почты | 3 | 31789,86 | 2027 |
| 60. | ул. Желябова – ул. Калинина | 3 | 31789,86 | 2027 |
| 61. | конец ул. Победы | 3 | 31789,86 | 2027 |
| 62. | конец ул. Береговая | 3 | 31789,86 | 2020 |
| 63. | конец ул. Набережная | 3 | 31789,86 | 2023 |
| 64. | ул. Береговая ближе к обрыву | 3 | 31789,86 | 2027 |
| 65. | ул. Набережная ближе к обрыву | 3 | 31789,86 | 2027 |
| 66. | ул. Победа – ул. Нагорная | 3 | 31789,86 | 2023 |
| 67. | МКД Заводская,30 | 3 | 31789,86 | 2028 |
| 68. | ул. Гайдара-ул. Заводская | 3 | 31789,86 | 2023 |
| 69. | пер. Советский – пер. Безымянный | 3 | 31789,86 | 2023 |
| 70. | ул. Стадионная – ул. Новая | 3 | 31789,86 | 2024 |
| 71. | ул. Загородная конец | 3 | 31789,86 | 2028 |
| 72. | ул. Горького район лыжной базы | 3 | 31789,86 | 2024 |
| 73. | ул. Горького – ул. Гоголя | 3 | 31789,86 | 2024 |
| 74. | ул. Партизанская – ул. Нагорная | 3 | 31789,86 | 2024 |
| 75. | ул. Свердлова,9 | 3 | 31789,86 | 2024 |
| 76. | ул. Свердлова,47 | 3 | 31789,86 | 2028 |
| 77. | ул. Свердлова,115 | 3 | 31789,86 | 2024 |
| 78. | ул. 1-я Зеленая начало улицы,20 | 3 | 31789,86 | 2025 |
| 79. | ул. 2-я Зеленая,15 | 3 | 31789,86 | 2025 |
| 80. | ул. 3-я Зеленая,43 | 3 | 31789,86 | 2028 |
| 81. | ул. 1-я Зеленая – ул. Речная | 3 | 31789,86 | 2025 |
| 82. | ул. Никитина-пер. Вокзальный | 3 | 31789,86 | 2025 |
| 83. | ул. Жилгородок район почты | 3 | 31789,86 | 2028 |
| 84. | ул. Жилгородок-ул. Вокзальная | 3 | 31789,86 | 2025 |
| 85. | ул. Вокзальная,3 | 3 | 31789,86 | 2028 |
| 86. | ул. Складская – ул. Лермонтова | 3 | 31789,86 | 2026 |
| 87. | ул. Некрасова – ул. Калинина | 3 | 31789,86 | 2028 |
| 88. | ЭЧК | 3 | 31789,86 | 2026 |